## Slide 1
MANIFIESTO

## Slide 2
EQUIPAMIENTO INTERGENERACIONAL EN LA NUEVA RED DE ESPACIOS PÚBLICOS Y CORAZONES DE SUPERMANZANAS
Pontificia Universidad Católica del Ecuador
Facultad de Arquitectura, Diseño y Artes
Bryan Alberto Calvopiña Veloz

## Slide 3
QUITO: ¿CIUDAD PASEABLE? DERECHO A LA CIUDAD, METRO DE QUITO, RED VERDE URBANA (RVU) Y DESARROLLO SOSTENIBLE
METODOLOGÍA
ANÁLISIS
- Fundamentación teórica
. Recopilación y profundización de conceptos
. Bibliografía
- Diagnóstico
. Patrón de urbanización de Quito
INTENCIÓN
- Nuevo Modelo de Ciudad
. Metro como oportunidad de movilización peatonal
. Intenciones y propuestas
- C40 Reinventing Cities
. Participación concurso internacional
PROPUESTA
- Recorte Espacial
. Delimitación de las Zonas Metro
- Proyecto Urbano Arquitectónico
CONCLUSIÓN
- Análisis de las dimensiones analíticas y componentes del desarrollo sostenible
. Histórico-Social
. Red Verde Urbana
.Centralidades
. Movilidad

## Slide 4
Quito, ¿Ciudad Paseable?
FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA
Derecho a la ciudad
Las ciudades y los asentamientos humanos son entidades poliédricas compuestas por edificios, calles e infraestructuras (dimensión material), ideas (dimensión política), así como de valores sociales (dimensión simbólica). (García, 2016)
Producción Social del Hábitat
Enmarca la importancia de las personas como eje principal en el desarrollo de las tres dimensiones de la ciudad.
Ciudad Paseable
Consideración de los peatones en los modelos urbanos y arquitectónicos, potenciando los desplazamientos caminables, como medio sostenible, saludable y económico de movilidad.
Crono urbanismo
La pandemia nos permitió recuperar la idea de la ‘‘Ciudad de los 15 minutos’’, la cual, se basa en tener alrededor de un radio de 1km o 15 minutos a pie, los cinco servicios esenciales para la vida.
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
Las Naciones Unidas plantea este concepto con el fin de garantizar la igualdad entre las personas, la protección ambiental y la subsistencia económica, con el fin de generar sociedades estables e inclusivas.
Principios de diseño para crear un barrio ecológico y próspero (C40)

## Slide 5
PATRÓN DE URBANIZACIÓN DE QUITO
ANÁLISIS HISTÓRICO-SOCIAL
- Expansión de la Mancha Urbana, provocando baja densificación.
- Dotación de servicios en el Hipercentro y desplazamientos hacia las periferias.
- Migración de la población hacia los valles, barrios históricos deshabitados, provocando segregación socioespacial, baja dotación de servicios y equipamientos.

## Slide 6
PATRÓN DE MOVILIZACIÓN DE QUITO
ANÁLISIS MOVILIDAD
MOVILIDAD AL HIPERCENTRO

## Slide 7
RED VERDE URBANA
ANÁLISIS AMBIENTAL
ROL DE PATRIMONIO DEL PAISAJE NATURAL

## Slide 8
METRO COMO UNA OPORTUNIDAD
NUEVO MODELO TERRITORIAL
Vinculación a distintos subsistemas en superficie
Mayor eficiencia en movilidad
Promoviendo el decrecimieto de la huella de carbono
Democratizador de suelo urbano
Acceso a infraestructura (servicios esenciales para la vida)
Notes: Por otro lado, en cuanto a su dominio, solo el 4% de vacíos que pertenecen a equipamientos son de índole público, lo que quiere decir que el resto son vacíos privados. (*) Asimismo, el vacío externo se destina para uso vehicular y peatonal, donde destaca el uso vehicular, con un 72.64%. (*) Además, de las 40.37 ha que conforman la zona de estudio, el 13% corresponde a área verde. Considerando que el 87% de éstas se encuentran cercadas. (*) En cuanto al uso que se le da al vacío en planta baja, es decir el espacio ubicado al interior de los lotes o de las construcciones, se distinguen 8 tipos, predominando el uso comercial, con un 17 %, (*) en donde se destacan dos equipamientos, siendo estos el Mercado de Cotocollao y la Feria de la Ofelia.

## Slide 9
C40-REINVENTING CITIES
NUEVO MODELO TERRITORIAL
Notes: El lleno por otra parte hace referencia al límite del vacío o al volumen construido. Los llenos representan al 30% del área total del polígono de estudio,(*) en donde se observa que existen 18 equipamientos dinamizadores que producen un flujo variable de usuarios al día, (*) siendo de mayor relevancia los equipamientos comerciales mencionados previamente, además del estadio rodrigo paz delgado y el estadio federación de ligas (*) En cuanto al Transporte público existen buses de conexión entre terminales, que comunican la Terminal La Ofelia hacia el sur y norte de la ciudad. En esta instancia también se analiza la normativa del sector donde existen siete asignaciones de zonificación. Prevalece el uso residencial seguido por el uso múltiple. (*) La normativa establece que las construcciones pueden tener una altura de 3 a 6 pisos. Sin embargo, la morfología de alturas presente en el sector evidencia que el 48% de sus edificaciones son de 1 piso.

## Slide 10
C-40 REINVENTING CITIES
PROPUESTAS
Notes: denominada “Plan de Regeneración Urbana La Delicia” que se formula como componente del Modelo Urbano Territorial de la Visión 2040 de Quito, presentado por la Alcaldía de Quito en el 2016, el cual busca lograr que para el año 2040, se dignifique la vida de los ciudadanos con espacios y equipamientos públicos de alta calidad. (*) Este modelo se conforma por un sistema de centralidades, definidas como polos de desarrollo autosuficientes. En donde se observa que el sector de la Delicia se encuentra dentro de la centralidad Cotocollao y(*) próximo a la centralidad bicentenario y calderón. (*) Asimismo, cada centralidad se compone por microcentralidades, las cuales se conforman por agrupaciones de equipamientos, espacio público, proyectos de vivienda. Debido a la escala que abarca el sector de análisis, el Plan de Regeneración Urbana La Delicia propone que el polígono de intervención se contemple como una (*) pieza que se incorpora al sistema de microcentralidades, sirviendo como nexo entre la Centralidad Bicentenario y Calderón

## Slide 11
SISTEMA MULTIESCALAR
NUEVO MODELO TERRITORIAL
Notes: El lote donde actualmente funciona la Feria libre de la Ofelia constituye el lugar de intervención para el desarrollo de la propuesta individual. Este lote representa un espacio subutilizado que se ocupa tres de los siete días de la semana para el desarrollo de una feria comercial intermitente, y el resto de la semana funciona como parqueadero público, para los trabajadores del Centro de Salud n° 8. Por otro lado, se identifica como tercera problemática, la conglomeración vehicular de las calles cercanas al lote que se intensifica los días cuando funciona la feria. el cuarto problema tiene que ver con el vacío urbano privatizado, en donde el borde del lote se encuentra actualmente cercado, impidiendo la circulación peatonal libre los días en los que no funciona la feria. Aunado a esto, el vacío divide la trama urbana, ya que los flujos peatonales se ven interrumpidos, sobre todo aquel que proviene desde la calle Lizardo Ruiz, hacia el este.
En cuanto a las características físicas del terreno, este ocupa un área total de 24 216 m2. Tiene una pendiente del 4%, descendiendo un total de 8 metros desde la calle Unión y Progreso hasta la calle Ramón Chiriboga. El terreno se encuentra dentro de la zonificación para áreas de promoción ZC, destinada para el desarrollo de proyectos urbanísticos concertados. Lo que significa que las alturas, el coeficiente de ocupación del suelo, los retiros y demás son variables.

## Slide 12
SISTEMA MULTIESCALAR
RECORTE ESPACIAL
Notes: El lote donde actualmente funciona la Feria libre de la Ofelia constituye el lugar de intervención para el desarrollo de la propuesta individual. Este lote representa un espacio subutilizado que se ocupa tres de los siete días de la semana para el desarrollo de una feria comercial intermitente, y el resto de la semana funciona como parqueadero público, para los trabajadores del Centro de Salud n° 8. Por otro lado, se identifica como tercera problemática, la conglomeración vehicular de las calles cercanas al lote que se intensifica los días cuando funciona la feria. el cuarto problema tiene que ver con el vacío urbano privatizado, en donde el borde del lote se encuentra actualmente cercado, impidiendo la circulación peatonal libre los días en los que no funciona la feria. Aunado a esto, el vacío divide la trama urbana, ya que los flujos peatonales se ven interrumpidos, sobre todo aquel que proviene desde la calle Lizardo Ruiz, hacia el este.
En cuanto a las características físicas del terreno, este ocupa un área total de 24 216 m2. Tiene una pendiente del 4%, descendiendo un total de 8 metros desde la calle Unión y Progreso hasta la calle Ramón Chiriboga. El terreno se encuentra dentro de la zonificación para áreas de promoción ZC, destinada para el desarrollo de proyectos urbanísticos concertados. Lo que significa que las alturas, el coeficiente de ocupación del suelo, los retiros y demás son variables.

## Slide 13
POLÍGONOS DE CERCANÍA SOCIAL Y RETORNO AL ORIGEN
VOCACIÓN DE LAS ZONAS METRO
Notes: La propuesta individual, se estructura a partir del planteamiento de un marco conceptual, buscando la transformación del espacio subutilizado de la Feria de la Ofelia, en un nodo de desarrollo pluridimensional, con el fin de integrarlo a su contexto y potenciarlo funcionalmente en el ámbito espacial, natural, cultural y socioeconómico. Se propone el diseño de un parque urbano, a través de la incorporación de espacios abiertos provistos de vegetación que beneficien a la población local y flotante, a su vez es un equipamiento de emprendimiento y capacitación enfocado en el comerciante, planteado como una solución para mejorar las condiciones de salubridad y de subutilización del espacio, con el fin de que siga habiendo comercio, pero con un confort diferente. A su vez se busca establecer espacio público ligado a la cultura del sector.

## Slide 14
CENTRO INTERGENERACIONAL EN LA NUEVA RED DE ESPACIOS PÚBLICOS Y CORAZONES DE SUPERMANZANAS
Notes: La propuesta individual, se estructura a partir del planteamiento de un marco conceptual, buscando la transformación del espacio subutilizado de la Feria de la Ofelia, en un nodo de desarrollo pluridimensional, con el fin de integrarlo a su contexto y potenciarlo funcionalmente en el ámbito espacial, natural, cultural y socioeconómico. Se propone el diseño de un parque urbano, a través de la incorporación de espacios abiertos provistos de vegetación que beneficien a la población local y flotante, a su vez es un equipamiento de emprendimiento y capacitación enfocado en el comerciante, planteado como una solución para mejorar las condiciones de salubridad y de subutilización del espacio, con el fin de que siga habiendo comercio, pero con un confort diferente. A su vez se busca establecer espacio público ligado a la cultura del sector.

## Slide 15
ITINERARIOS A 1KM EN SOLANDA
DIAGNÓSTICO DE SOLANDA
CONTEXTO
- Aprovechar la cercanía del ´´Anillo de contención ecológico´´, para recuperar el Patrimonio Natural.
- Recuperar los corazones de manzana urbanizados y apropiados por los habitantes, que en un inicio estaban predestinados para albergar huertos verdes.
- El 95% del área está rodeada de micro comercios, principalmente en la Calle José Alemán, estos elementos de abastecimiento ayudan a que los habitantes no tengan que hacer grandes desplazamientos.
- A pesar de que Solanda está dotado de transporte público, su sistema es ineficiente y necesita reforzar las conexiones entre manzanas y supermanzanas, asimismo poder conectar el transporte alternativo con el transporte público masivo.
Notes: El desarrollo proyectual empieza a partir de ciertos criterios de implantación que consideran la articulación del lote con su contexto, En este sentido, el tejido urbano externo, es decir el espacio público de la trama urbana actual, representa el componente de articulación y transición hacia el vacío del lote.
Se reconocen los flujos provenientes de las calzadas existentes. Estos flujos pasarán desde el contexto al lote por medio del borde, por lo cual se establece todo un vacío de transición hacia los cuatro lados perimetrales del terreno
Se considera generar suturas urbanas a partir del vacío proponiendo la extensión y continuidad de uno de los flujos de usuarios más importantes, que proviene de la calle Lizardo Ruiz, conectándolo hacia el este con la Av. Diego de Vásquez,
Asimismo se establece un vacío longitudinal que atraviese el lote vinculando los flujos en sentido norte sur y viceversa

## Slide 16
CONTEXTO AL ENTORNO URBANO
POLÍGONO DE INTERVENCIÓN
Notes: Tras ordenar y orientar los flujos, se establecen zonas de llegada, acceso y convergencia que dan la bienvenida del usuario al proyecto. Se determinan cinco zonas de llegada hacia el lote, donde convergen los flujos provenientes de las calzadas existentes. Tras esto se emplea al vacío como un tejido interno vinculando las zonas de llegada con espacios intermedios que establecen pausas en el recorrido.
Ahora bien se plantea incluir lo natural en el vacío, construyendo la escenografía de un parque. Para esto se hace abstracción de ciertos elementos que parten de la cosmovisión de los Cotocollao quienes construyeron todo un lenguaje de símbolos que conllevaban un significado, tales como el uso de espirales ligadas a la noción del tiempo, los espacios ceremoniales que empleaban agua como rituales de bienvenida, o los culuncos que fueron una red de caminos generados para comercializar con otras culturas. Esta cosmovisión tiene mucho que ver con lo natural donde el hábitat de los Cotocollao, podría decirse que era como un gran parque. Es así que las zonas de llegada comienzan a adquirir una configuración diferente y se plantea un sendero principal a modo de culunco que permita vincular los espacios de llegada con plazas intermedias de connotación cultural

## Slide 17
PROBLEMÁTICA
POLÍGONO DE INTERVENCIÓN
Notes: El borde representa el primer elemento de contacto que el usuario tiene con el proyecto. Para poder construir un tratamiento de borde adecuado, es pertinente entender el desnivel del terreno. (*) De tal forma que los senderos, plazas intermedias y zonas de llegada se distribuyen en una serie de plataformas a distintas alturas. La propuesta busca evitar la generación de bordes duros, estableciendo una combinación entre bordes activos y pasivos. (*) Los bordes pasivos constituyen espacios que integran el área verde como estrategia para mitigar la contaminación visual y auditiva, provenientes de las avenidas que rodean el lote. (*) Mientras que los bordes activos tienen que ver con la abstracción de la organización espacial de los módulos de venta que actualmente operan en la Feria de la Ofelia. En la imagen se observa como algunos puestos se agrupan hacia el borde de la explanada de la Feria. Sin embargo no generan una relación con el espacio de veredas, ya que se encuentran sesgados por el cerramiento. Por lo cual, como una manera de interpretar esta forma de organización se proponen módulos de venta ubicados hacia el perímetro, que activan el borde del proyecto mediante la función comercial.
Una vez traspasado el borde, el visitante se encontrará con áreas verdes al interior que ayudarán a formular la propuesta de parque.

## Slide 18
DEFINICIÓN DE USUARIOS
JUSTIFICACIÓN
Notes: Se propone la generación de un parque-plaza que integre la identidad cultural de la zona, es decir de la Cultura de Cotocollao, a través de la interpretación de una de las celebraciones ancestrales más importantes de la parroquia, conocida como la Yumbada, definida como la “mezcla entre tradición ancestral y tradición católica, que conjuga elementos y símbolos mediante un lenguaje de imágenes, sonidos, vestuarios y danza” Es así que a cada plaza intermedia propuesta se le asigna un nombre correspondiente a cada ritual de la Yumbada, lo cual permite distinguirla y darle un carácter único. Teniendo por ejemplo la plaza del agua, la cual lleva este nombre ya que para los Cotocollao el agua era un elemento sagrado, utilizado en piscinas ceremoniales para la realización de rituales de purificación, en donde se da inicio a la vida. Por lo cual, en esta plaza se propone como función instalar fuentes de agua lúdica y ornamental que acogerán a modo de recibimiento a los visitantes que provienen de la parte norte del lote. Por otro lado, en las plazas ubicadas más al interior, se determina una actividad específica, cuya función se relaciona directamente con el giro comercial más cercano a cada una de ellas. Por ejemplo está la plaza de la pambamesa que es un área de comedor al aire libre, alrededor de la cual se han ubicado puestos de venta gastronómicos.

## Slide 19
FACTORES RELEVANTES A ESCALA URBANA RELACIONADOS CON EL COVID
JUSTIFICACIÓN
Notes: El borde representa el primer elemento de contacto que el usuario tiene con el proyecto. Para poder construir un tratamiento de borde adecuado, es pertinente entender el desnivel del terreno. (*) De tal forma que los senderos, plazas intermedias y zonas de llegada se distribuyen en una serie de plataformas a distintas alturas. La propuesta busca evitar la generación de bordes duros, estableciendo una combinación entre bordes activos y pasivos. (*) Los bordes pasivos constituyen espacios que integran el área verde como estrategia para mitigar la contaminación visual y auditiva, provenientes de las avenidas que rodean el lote. (*) Mientras que los bordes activos tienen que ver con la abstracción de la organización espacial de los módulos de venta que actualmente operan en la Feria de la Ofelia. En la imagen se observa como algunos puestos se agrupan hacia el borde de la explanada de la Feria. Sin embargo no generan una relación con el espacio de veredas, ya que se encuentran sesgados por el cerramiento. Por lo cual, como una manera de interpretar esta forma de organización se proponen módulos de venta ubicados hacia el perímetro, que activan el borde del proyecto mediante la función comercial.
Una vez traspasado el borde, el visitante se encontrará con áreas verdes al interior que ayudarán a formular la propuesta de parque.

## Slide 20
PROCESO DE DISEÑO
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA
Diseñar un proyecto urbano-arquitectónico en la Zona Metro Solanda, en la supermanzana del Sector 2.
Enfocado en la revitalización del espacio público y la implementación de un equipamiento intergeneracional .
El cual permita fortalecer los vínculos multigeneracionales entre los grupos vulnerables .
OBJETIVO PRINCIPAL
Notes: El borde representa el primer elemento de contacto que el usuario tiene con el proyecto. Para poder construir un tratamiento de borde adecuado, es pertinente entender el desnivel del terreno. (*) De tal forma que los senderos, plazas intermedias y zonas de llegada se distribuyen en una serie de plataformas a distintas alturas. La propuesta busca evitar la generación de bordes duros, estableciendo una combinación entre bordes activos y pasivos. (*) Los bordes pasivos constituyen espacios que integran el área verde como estrategia para mitigar la contaminación visual y auditiva, provenientes de las avenidas que rodean el lote. (*) Mientras que los bordes activos tienen que ver con la abstracción de la organización espacial de los módulos de venta que actualmente operan en la Feria de la Ofelia. En la imagen se observa como algunos puestos se agrupan hacia el borde de la explanada de la Feria. Sin embargo no generan una relación con el espacio de veredas, ya que se encuentran sesgados por el cerramiento. Por lo cual, como una manera de interpretar esta forma de organización se proponen módulos de venta ubicados hacia el perímetro, que activan el borde del proyecto mediante la función comercial.
Una vez traspasado el borde, el visitante se encontrará con áreas verdes al interior que ayudarán a formular la propuesta de parque.

## Slide 21
DETERMINACIÓN DE LA IMPLANTACIÓN
Notes: Todo el paisaje entre caminos plazas y árboles busca conjugarse con la volumetría planteada. Para esto, se emplea el árbol como el vínculo entre lo natural y lo arquitectónico. A nivel formal, la volumetría busca entablar un diálogo con el área verde de las distintas plataformas. En este sentido la construcción de la forma responde a la interpretación formal de un árbol. (*) Por un lado el tronco sirve como elemento estructural y de transporte de nutrientes. Por lo cual, el objeto arquitectónico se compone por una estructura central en donde se ubican servicios y circulaciones verticales. Asimismo, se propone una estructura en diagonal, la cual reinterpreta las ramificaciones del árbol. (*) En planta baja los puestos comerciales se enchufan a esta estructura central y cada uno de ellos tiene su frente hacia el espacio publico propuesto.
(*) Al igual que un árbol, el follaje o la zona más densa se distribuye en la parte superior, por lo que el volumen propone que las actividades de índole privado, se ubiquen desde segunda y tercera planta alta. (*) Y así como un árbol, donde la parte inferior permite la permeabilidad, en el volumen del proyecto, las actividades de índole pública se ubicarán en planta baja y primera planta alta, las cuales se abren a la ciudad.

## Slide 22
DETERMINACIÓN DE LA IMPLANTACIÓN
ESTADO ACTUAL Y PROPUESTA
Notes: El borde representa el primer elemento de contacto que el usuario tiene con el proyecto. Para poder construir un tratamiento de borde adecuado, es pertinente entender el desnivel del terreno. (*) De tal forma que los senderos, plazas intermedias y zonas de llegada se distribuyen en una serie de plataformas a distintas alturas. La propuesta busca evitar la generación de bordes duros, estableciendo una combinación entre bordes activos y pasivos. (*) Los bordes pasivos constituyen espacios que integran el área verde como estrategia para mitigar la contaminación visual y auditiva, provenientes de las avenidas que rodean el lote. (*) Mientras que los bordes activos tienen que ver con la abstracción de la organización espacial de los módulos de venta que actualmente operan en la Feria de la Ofelia. En la imagen se observa como algunos puestos se agrupan hacia el borde de la explanada de la Feria. Sin embargo no generan una relación con el espacio de veredas, ya que se encuentran sesgados por el cerramiento. Por lo cual, como una manera de interpretar esta forma de organización se proponen módulos de venta ubicados hacia el perímetro, que activan el borde del proyecto mediante la función comercial.
Una vez traspasado el borde, el visitante se encontrará con áreas verdes al interior que ayudarán a formular la propuesta de parque.

## Slide 23
SISTEMA DE IDEAS
Notes: El borde representa el primer elemento de contacto que el usuario tiene con el proyecto. Para poder construir un tratamiento de borde adecuado, es pertinente entender el desnivel del terreno. (*) De tal forma que los senderos, plazas intermedias y zonas de llegada se distribuyen en una serie de plataformas a distintas alturas. La propuesta busca evitar la generación de bordes duros, estableciendo una combinación entre bordes activos y pasivos. (*) Los bordes pasivos constituyen espacios que integran el área verde como estrategia para mitigar la contaminación visual y auditiva, provenientes de las avenidas que rodean el lote. (*) Mientras que los bordes activos tienen que ver con la abstracción de la organización espacial de los módulos de venta que actualmente operan en la Feria de la Ofelia. En la imagen se observa como algunos puestos se agrupan hacia el borde de la explanada de la Feria. Sin embargo no generan una relación con el espacio de veredas, ya que se encuentran sesgados por el cerramiento. Por lo cual, como una manera de interpretar esta forma de organización se proponen módulos de venta ubicados hacia el perímetro, que activan el borde del proyecto mediante la función comercial.
Una vez traspasado el borde, el visitante se encontrará con áreas verdes al interior que ayudarán a formular la propuesta de parque.

## Slide 24
INTENCIONES URBANAS
Notes: El borde representa el primer elemento de contacto que el usuario tiene con el proyecto. Para poder construir un tratamiento de borde adecuado, es pertinente entender el desnivel del terreno. (*) De tal forma que los senderos, plazas intermedias y zonas de llegada se distribuyen en una serie de plataformas a distintas alturas. La propuesta busca evitar la generación de bordes duros, estableciendo una combinación entre bordes activos y pasivos. (*) Los bordes pasivos constituyen espacios que integran el área verde como estrategia para mitigar la contaminación visual y auditiva, provenientes de las avenidas que rodean el lote. (*) Mientras que los bordes activos tienen que ver con la abstracción de la organización espacial de los módulos de venta que actualmente operan en la Feria de la Ofelia. En la imagen se observa como algunos puestos se agrupan hacia el borde de la explanada de la Feria. Sin embargo no generan una relación con el espacio de veredas, ya que se encuentran sesgados por el cerramiento. Por lo cual, como una manera de interpretar esta forma de organización se proponen módulos de venta ubicados hacia el perímetro, que activan el borde del proyecto mediante la función comercial.
Una vez traspasado el borde, el visitante se encontrará con áreas verdes al interior que ayudarán a formular la propuesta de parque.

## Slide 25
IMPLANTACIÓN
Notes: El borde representa el primer elemento de contacto que el usuario tiene con el proyecto. Para poder construir un tratamiento de borde adecuado, es pertinente entender el desnivel del terreno. (*) De tal forma que los senderos, plazas intermedias y zonas de llegada se distribuyen en una serie de plataformas a distintas alturas. La propuesta busca evitar la generación de bordes duros, estableciendo una combinación entre bordes activos y pasivos. (*) Los bordes pasivos constituyen espacios que integran el área verde como estrategia para mitigar la contaminación visual y auditiva, provenientes de las avenidas que rodean el lote. (*) Mientras que los bordes activos tienen que ver con la abstracción de la organización espacial de los módulos de venta que actualmente operan en la Feria de la Ofelia. En la imagen se observa como algunos puestos se agrupan hacia el borde de la explanada de la Feria. Sin embargo no generan una relación con el espacio de veredas, ya que se encuentran sesgados por el cerramiento. Por lo cual, como una manera de interpretar esta forma de organización se proponen módulos de venta ubicados hacia el perímetro, que activan el borde del proyecto mediante la función comercial.
Una vez traspasado el borde, el visitante se encontrará con áreas verdes al interior que ayudarán a formular la propuesta de parque.

## Slide 26
SISTEMA DE CIRCULACIÓN
ESCALA URBANA
Notes: El borde representa el primer elemento de contacto que el usuario tiene con el proyecto. Para poder construir un tratamiento de borde adecuado, es pertinente entender el desnivel del terreno. (*) De tal forma que los senderos, plazas intermedias y zonas de llegada se distribuyen en una serie de plataformas a distintas alturas. La propuesta busca evitar la generación de bordes duros, estableciendo una combinación entre bordes activos y pasivos. (*) Los bordes pasivos constituyen espacios que integran el área verde como estrategia para mitigar la contaminación visual y auditiva, provenientes de las avenidas que rodean el lote. (*) Mientras que los bordes activos tienen que ver con la abstracción de la organización espacial de los módulos de venta que actualmente operan en la Feria de la Ofelia. En la imagen se observa como algunos puestos se agrupan hacia el borde de la explanada de la Feria. Sin embargo no generan una relación con el espacio de veredas, ya que se encuentran sesgados por el cerramiento. Por lo cual, como una manera de interpretar esta forma de organización se proponen módulos de venta ubicados hacia el perímetro, que activan el borde del proyecto mediante la función comercial.
Una vez traspasado el borde, el visitante se encontrará con áreas verdes al interior que ayudarán a formular la propuesta de parque.

## Slide 27
SISTEMA FUNCIONAL DEL ESPACIO PÚBLICO
Notes: El borde representa el primer elemento de contacto que el usuario tiene con el proyecto. Para poder construir un tratamiento de borde adecuado, es pertinente entender el desnivel del terreno. (*) De tal forma que los senderos, plazas intermedias y zonas de llegada se distribuyen en una serie de plataformas a distintas alturas. La propuesta busca evitar la generación de bordes duros, estableciendo una combinación entre bordes activos y pasivos. (*) Los bordes pasivos constituyen espacios que integran el área verde como estrategia para mitigar la contaminación visual y auditiva, provenientes de las avenidas que rodean el lote. (*) Mientras que los bordes activos tienen que ver con la abstracción de la organización espacial de los módulos de venta que actualmente operan en la Feria de la Ofelia. En la imagen se observa como algunos puestos se agrupan hacia el borde de la explanada de la Feria. Sin embargo no generan una relación con el espacio de veredas, ya que se encuentran sesgados por el cerramiento. Por lo cual, como una manera de interpretar esta forma de organización se proponen módulos de venta ubicados hacia el perímetro, que activan el borde del proyecto mediante la función comercial.
Una vez traspasado el borde, el visitante se encontrará con áreas verdes al interior que ayudarán a formular la propuesta de parque.

## Slide 28
ASESORÍA DE PAISAJISMO EN EL ESPACIO PÚBLICO
TIPO DE PISO Y ARBOLADO
Notes: El borde representa el primer elemento de contacto que el usuario tiene con el proyecto. Para poder construir un tratamiento de borde adecuado, es pertinente entender el desnivel del terreno. (*) De tal forma que los senderos, plazas intermedias y zonas de llegada se distribuyen en una serie de plataformas a distintas alturas. La propuesta busca evitar la generación de bordes duros, estableciendo una combinación entre bordes activos y pasivos. (*) Los bordes pasivos constituyen espacios que integran el área verde como estrategia para mitigar la contaminación visual y auditiva, provenientes de las avenidas que rodean el lote. (*) Mientras que los bordes activos tienen que ver con la abstracción de la organización espacial de los módulos de venta que actualmente operan en la Feria de la Ofelia. En la imagen se observa como algunos puestos se agrupan hacia el borde de la explanada de la Feria. Sin embargo no generan una relación con el espacio de veredas, ya que se encuentran sesgados por el cerramiento. Por lo cual, como una manera de interpretar esta forma de organización se proponen módulos de venta ubicados hacia el perímetro, que activan el borde del proyecto mediante la función comercial.
Una vez traspasado el borde, el visitante se encontrará con áreas verdes al interior que ayudarán a formular la propuesta de parque.

## Slide 29
RENDERS ESPACIO PÚBLICO
Notes: El borde representa el primer elemento de contacto que el usuario tiene con el proyecto. Para poder construir un tratamiento de borde adecuado, es pertinente entender el desnivel del terreno. (*) De tal forma que los senderos, plazas intermedias y zonas de llegada se distribuyen en una serie de plataformas a distintas alturas. La propuesta busca evitar la generación de bordes duros, estableciendo una combinación entre bordes activos y pasivos. (*) Los bordes pasivos constituyen espacios que integran el área verde como estrategia para mitigar la contaminación visual y auditiva, provenientes de las avenidas que rodean el lote. (*) Mientras que los bordes activos tienen que ver con la abstracción de la organización espacial de los módulos de venta que actualmente operan en la Feria de la Ofelia. En la imagen se observa como algunos puestos se agrupan hacia el borde de la explanada de la Feria. Sin embargo no generan una relación con el espacio de veredas, ya que se encuentran sesgados por el cerramiento. Por lo cual, como una manera de interpretar esta forma de organización se proponen módulos de venta ubicados hacia el perímetro, que activan el borde del proyecto mediante la función comercial.
Una vez traspasado el borde, el visitante se encontrará con áreas verdes al interior que ayudarán a formular la propuesta de parque.

## Slide 30
SISTEMAS ARQUITECTÓNICOS
SISTEMA DE CIRCULACIÓN
PROGRAMA ARQUITECTÓNICO
Notes: El borde representa el primer elemento de contacto que el usuario tiene con el proyecto. Para poder construir un tratamiento de borde adecuado, es pertinente entender el desnivel del terreno. (*) De tal forma que los senderos, plazas intermedias y zonas de llegada se distribuyen en una serie de plataformas a distintas alturas. La propuesta busca evitar la generación de bordes duros, estableciendo una combinación entre bordes activos y pasivos. (*) Los bordes pasivos constituyen espacios que integran el área verde como estrategia para mitigar la contaminación visual y auditiva, provenientes de las avenidas que rodean el lote. (*) Mientras que los bordes activos tienen que ver con la abstracción de la organización espacial de los módulos de venta que actualmente operan en la Feria de la Ofelia. En la imagen se observa como algunos puestos se agrupan hacia el borde de la explanada de la Feria. Sin embargo no generan una relación con el espacio de veredas, ya que se encuentran sesgados por el cerramiento. Por lo cual, como una manera de interpretar esta forma de organización se proponen módulos de venta ubicados hacia el perímetro, que activan el borde del proyecto mediante la función comercial.
Una vez traspasado el borde, el visitante se encontrará con áreas verdes al interior que ayudarán a formular la propuesta de parque.

## Slide 31
PLANTAS ARQUITECTÓNICAS
Notes: El borde representa el primer elemento de contacto que el usuario tiene con el proyecto. Para poder construir un tratamiento de borde adecuado, es pertinente entender el desnivel del terreno. (*) De tal forma que los senderos, plazas intermedias y zonas de llegada se distribuyen en una serie de plataformas a distintas alturas. La propuesta busca evitar la generación de bordes duros, estableciendo una combinación entre bordes activos y pasivos. (*) Los bordes pasivos constituyen espacios que integran el área verde como estrategia para mitigar la contaminación visual y auditiva, provenientes de las avenidas que rodean el lote. (*) Mientras que los bordes activos tienen que ver con la abstracción de la organización espacial de los módulos de venta que actualmente operan en la Feria de la Ofelia. En la imagen se observa como algunos puestos se agrupan hacia el borde de la explanada de la Feria. Sin embargo no generan una relación con el espacio de veredas, ya que se encuentran sesgados por el cerramiento. Por lo cual, como una manera de interpretar esta forma de organización se proponen módulos de venta ubicados hacia el perímetro, que activan el borde del proyecto mediante la función comercial.
Una vez traspasado el borde, el visitante se encontrará con áreas verdes al interior que ayudarán a formular la propuesta de parque.

## Slide 32
RENDERS
Notes: El borde representa el primer elemento de contacto que el usuario tiene con el proyecto. Para poder construir un tratamiento de borde adecuado, es pertinente entender el desnivel del terreno. (*) De tal forma que los senderos, plazas intermedias y zonas de llegada se distribuyen en una serie de plataformas a distintas alturas. La propuesta busca evitar la generación de bordes duros, estableciendo una combinación entre bordes activos y pasivos. (*) Los bordes pasivos constituyen espacios que integran el área verde como estrategia para mitigar la contaminación visual y auditiva, provenientes de las avenidas que rodean el lote. (*) Mientras que los bordes activos tienen que ver con la abstracción de la organización espacial de los módulos de venta que actualmente operan en la Feria de la Ofelia. En la imagen se observa como algunos puestos se agrupan hacia el borde de la explanada de la Feria. Sin embargo no generan una relación con el espacio de veredas, ya que se encuentran sesgados por el cerramiento. Por lo cual, como una manera de interpretar esta forma de organización se proponen módulos de venta ubicados hacia el perímetro, que activan el borde del proyecto mediante la función comercial.
Una vez traspasado el borde, el visitante se encontrará con áreas verdes al interior que ayudarán a formular la propuesta de parque.

## Slide 33
SISTEMA DE CERRAMIENTO
Notes: El borde representa el primer elemento de contacto que el usuario tiene con el proyecto. Para poder construir un tratamiento de borde adecuado, es pertinente entender el desnivel del terreno. (*) De tal forma que los senderos, plazas intermedias y zonas de llegada se distribuyen en una serie de plataformas a distintas alturas. La propuesta busca evitar la generación de bordes duros, estableciendo una combinación entre bordes activos y pasivos. (*) Los bordes pasivos constituyen espacios que integran el área verde como estrategia para mitigar la contaminación visual y auditiva, provenientes de las avenidas que rodean el lote. (*) Mientras que los bordes activos tienen que ver con la abstracción de la organización espacial de los módulos de venta que actualmente operan en la Feria de la Ofelia. En la imagen se observa como algunos puestos se agrupan hacia el borde de la explanada de la Feria. Sin embargo no generan una relación con el espacio de veredas, ya que se encuentran sesgados por el cerramiento. Por lo cual, como una manera de interpretar esta forma de organización se proponen módulos de venta ubicados hacia el perímetro, que activan el borde del proyecto mediante la función comercial.
Una vez traspasado el borde, el visitante se encontrará con áreas verdes al interior que ayudarán a formular la propuesta de parque.

## Slide 34
RENDERS
Notes: El borde representa el primer elemento de contacto que el usuario tiene con el proyecto. Para poder construir un tratamiento de borde adecuado, es pertinente entender el desnivel del terreno. (*) De tal forma que los senderos, plazas intermedias y zonas de llegada se distribuyen en una serie de plataformas a distintas alturas. La propuesta busca evitar la generación de bordes duros, estableciendo una combinación entre bordes activos y pasivos. (*) Los bordes pasivos constituyen espacios que integran el área verde como estrategia para mitigar la contaminación visual y auditiva, provenientes de las avenidas que rodean el lote. (*) Mientras que los bordes activos tienen que ver con la abstracción de la organización espacial de los módulos de venta que actualmente operan en la Feria de la Ofelia. En la imagen se observa como algunos puestos se agrupan hacia el borde de la explanada de la Feria. Sin embargo no generan una relación con el espacio de veredas, ya que se encuentran sesgados por el cerramiento. Por lo cual, como una manera de interpretar esta forma de organización se proponen módulos de venta ubicados hacia el perímetro, que activan el borde del proyecto mediante la función comercial.
Una vez traspasado el borde, el visitante se encontrará con áreas verdes al interior que ayudarán a formular la propuesta de parque.

## Slide 35
VENTILACIÓN
Notes: El borde representa el primer elemento de contacto que el usuario tiene con el proyecto. Para poder construir un tratamiento de borde adecuado, es pertinente entender el desnivel del terreno. (*) De tal forma que los senderos, plazas intermedias y zonas de llegada se distribuyen en una serie de plataformas a distintas alturas. La propuesta busca evitar la generación de bordes duros, estableciendo una combinación entre bordes activos y pasivos. (*) Los bordes pasivos constituyen espacios que integran el área verde como estrategia para mitigar la contaminación visual y auditiva, provenientes de las avenidas que rodean el lote. (*) Mientras que los bordes activos tienen que ver con la abstracción de la organización espacial de los módulos de venta que actualmente operan en la Feria de la Ofelia. En la imagen se observa como algunos puestos se agrupan hacia el borde de la explanada de la Feria. Sin embargo no generan una relación con el espacio de veredas, ya que se encuentran sesgados por el cerramiento. Por lo cual, como una manera de interpretar esta forma de organización se proponen módulos de venta ubicados hacia el perímetro, que activan el borde del proyecto mediante la función comercial.
Una vez traspasado el borde, el visitante se encontrará con áreas verdes al interior que ayudarán a formular la propuesta de parque.

## Slide 36
SISTEMA ESTRUCTURAL
Notes: El borde representa el primer elemento de contacto que el usuario tiene con el proyecto. Para poder construir un tratamiento de borde adecuado, es pertinente entender el desnivel del terreno. (*) De tal forma que los senderos, plazas intermedias y zonas de llegada se distribuyen en una serie de plataformas a distintas alturas. La propuesta busca evitar la generación de bordes duros, estableciendo una combinación entre bordes activos y pasivos. (*) Los bordes pasivos constituyen espacios que integran el área verde como estrategia para mitigar la contaminación visual y auditiva, provenientes de las avenidas que rodean el lote. (*) Mientras que los bordes activos tienen que ver con la abstracción de la organización espacial de los módulos de venta que actualmente operan en la Feria de la Ofelia. En la imagen se observa como algunos puestos se agrupan hacia el borde de la explanada de la Feria. Sin embargo no generan una relación con el espacio de veredas, ya que se encuentran sesgados por el cerramiento. Por lo cual, como una manera de interpretar esta forma de organización se proponen módulos de venta ubicados hacia el perímetro, que activan el borde del proyecto mediante la función comercial.
Una vez traspasado el borde, el visitante se encontrará con áreas verdes al interior que ayudarán a formular la propuesta de parque.

## Slide 37
ESTRATEGIAS SUSTENTABLES
Notes: El borde representa el primer elemento de contacto que el usuario tiene con el proyecto. Para poder construir un tratamiento de borde adecuado, es pertinente entender el desnivel del terreno. (*) De tal forma que los senderos, plazas intermedias y zonas de llegada se distribuyen en una serie de plataformas a distintas alturas. La propuesta busca evitar la generación de bordes duros, estableciendo una combinación entre bordes activos y pasivos. (*) Los bordes pasivos constituyen espacios que integran el área verde como estrategia para mitigar la contaminación visual y auditiva, provenientes de las avenidas que rodean el lote. (*) Mientras que los bordes activos tienen que ver con la abstracción de la organización espacial de los módulos de venta que actualmente operan en la Feria de la Ofelia. En la imagen se observa como algunos puestos se agrupan hacia el borde de la explanada de la Feria. Sin embargo no generan una relación con el espacio de veredas, ya que se encuentran sesgados por el cerramiento. Por lo cual, como una manera de interpretar esta forma de organización se proponen módulos de venta ubicados hacia el perímetro, que activan el borde del proyecto mediante la función comercial.
Una vez traspasado el borde, el visitante se encontrará con áreas verdes al interior que ayudarán a formular la propuesta de parque.

## Slide 38
CUBIERTA VERDE
Notes: El borde representa el primer elemento de contacto que el usuario tiene con el proyecto. Para poder construir un tratamiento de borde adecuado, es pertinente entender el desnivel del terreno. (*) De tal forma que los senderos, plazas intermedias y zonas de llegada se distribuyen en una serie de plataformas a distintas alturas. La propuesta busca evitar la generación de bordes duros, estableciendo una combinación entre bordes activos y pasivos. (*) Los bordes pasivos constituyen espacios que integran el área verde como estrategia para mitigar la contaminación visual y auditiva, provenientes de las avenidas que rodean el lote. (*) Mientras que los bordes activos tienen que ver con la abstracción de la organización espacial de los módulos de venta que actualmente operan en la Feria de la Ofelia. En la imagen se observa como algunos puestos se agrupan hacia el borde de la explanada de la Feria. Sin embargo no generan una relación con el espacio de veredas, ya que se encuentran sesgados por el cerramiento. Por lo cual, como una manera de interpretar esta forma de organización se proponen módulos de venta ubicados hacia el perímetro, que activan el borde del proyecto mediante la función comercial.
Una vez traspasado el borde, el visitante se encontrará con áreas verdes al interior que ayudarán a formular la propuesta de parque.

## Slide 39
MATRIZ DE AUDITORÍA PEATONAL
Notes: El borde representa el primer elemento de contacto que el usuario tiene con el proyecto. Para poder construir un tratamiento de borde adecuado, es pertinente entender el desnivel del terreno. (*) De tal forma que los senderos, plazas intermedias y zonas de llegada se distribuyen en una serie de plataformas a distintas alturas. La propuesta busca evitar la generación de bordes duros, estableciendo una combinación entre bordes activos y pasivos. (*) Los bordes pasivos constituyen espacios que integran el área verde como estrategia para mitigar la contaminación visual y auditiva, provenientes de las avenidas que rodean el lote. (*) Mientras que los bordes activos tienen que ver con la abstracción de la organización espacial de los módulos de venta que actualmente operan en la Feria de la Ofelia. En la imagen se observa como algunos puestos se agrupan hacia el borde de la explanada de la Feria. Sin embargo no generan una relación con el espacio de veredas, ya que se encuentran sesgados por el cerramiento. Por lo cual, como una manera de interpretar esta forma de organización se proponen módulos de venta ubicados hacia el perímetro, que activan el borde del proyecto mediante la función comercial.
Una vez traspasado el borde, el visitante se encontrará con áreas verdes al interior que ayudarán a formular la propuesta de parque.